ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА   3-12

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НАПРЯЖЕННОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ

Студент _____________________________________________________________ группа ________________________

Допуск_______________________________Выполнение_____________________Защита________________________

Цель работы:  экспериментально определить горизонтальную составляющую напряженности магнитного поля Земли.

Приборы и принадлежности: компас, катушка, амперметр, реостат, источник постоянного тока, переключатель.

Магнитное поле Земли

Магнитное поле Земли представляет собой огромный магнит, полюса которого лежат вблизи географических полюсов: вблизи северного географического полюса C расположен южный магнитный S, а вблизи южного географического полюса Ю северный магнитный полюс N (см. рис. 1). Магнитные и географические полюса не совпадают, а находятся друг от друга приблизительно в 150 км.

Магнитное поле Земли на экваторе направлено горизонтально (точка В), а у магнитных полюсов - вертикально (точка А). В остальных точках земной поверхности магнитное поле Земли направлено под некоторым углом α (точка К). Величину проекции напряженности земного магнитного поля  на горизонтальную плоскость называют горизонтальной составляющей магнитного поля Земли . Направление этой составляющей принимается за направление  магнитного меридиана (это направление, которое указывает стрелка компаса), а вертикальная плоскость, проходящая через него, называется плоскостью  магнитного  меридиана . Угол ( между направлением магнитного поля Земли и горизонтальной плоскостью называют углом  наклонения, а угол   между географическим и магнитным меридианом - углом склонения.

Магнитная стрелка, которая может вращаться лишь около вертикальной оси, будет отклоняться в горизонтальной плоскости и устанавливаться в плоскости магнитного меридиана под действием горизонтальной составляющей магнитного поля Земли (Н3).

Если с помощью кругового тока около стрелки компаса создать еще одно магнитное поле, то стрелка установится по направлению равнодействующей обоих магнитных полей.

В соответствии с принципом суперпозиции ,

где  – напряжённость магнитного поля, созданного круговым током в катушке;

– горизонтальная составляющая напряжённости магнитного поля Земли.

Таким образом, зная ток, текущий по катушке, можно определить горизонтальную составляющую земного магнитного поля, измеряя угол отклонения стрелки компаса.

## Описание установки

Установка для изучения горизонтальной составляющей магнитного поля Земли представляет собой плоскую вертикальную катушку радиуса R  с некоторым числом витков n (тангенс – гальванометр). Величина радиуса катушки и число витков указаны на установке.

В центре катушки в горизонтальной плоскости помещают компас. Магнитная стрелка  компаса при отсутствии тока в катушке всегда располагается по магнитному меридиану Земли.

Магнитным меридианом называется воображаемая линия, соединяющая южный и северный магнитные полюса Земли.

Поворотом катушки около вертикальной оси необходимо добиться совмещения плоскости катушки с плоскостью магнитного меридиана.

Если после такой установки катушки по ней пропустить ток, то магнитная стрелка повернется на некоторый угол ( . Объясняется это тем, что на магнитную стрелку будут действовать два поля: первое - . горизонтальная составляющая напряженности поля Земли Н3  и второе - созданное током - Н1.

Под действием этих полей магнитная стрелка займет такое положение равновесия, при котором равнодействующая двух полей будет совпадать с линией, соединяющей полюса стрелки.

В этом случае будет выполняться условие

tg ( =                                                                                               (1)

Величина напряженности поля Н1, созданного током в центре одного витка, вычисляется по формуле:

где I - ток, текущий в витке, R - радиус витка катушки.

Напряженность магнитного поля в катушке с числом витков  n  вычисляется по формуле:

Подставляя значение Н1 в формулу (1), получим необходимую нам расчётную формулу:

(2)

### Выполнение работы

1. Поворачивая тангенс-гальванометр, установите плоскость катушки гальванометра в плоскости магнитного меридиана, а  один конец стрелки компаса совместите  с  0° на шкале компаса.

2. Реохорд установите в среднее положение. Включите постоянный ток и измерьте величину тока по амперметру. Опыт повторите три раза, при этом токи изменяйте  в пределах  0,5-0,7;  1-1,2;  1,5-1,7  А.

3. Как только стрелка компаса придет в равновесие, отсчитайте по круговой шкале компаса угол отклонения стрелки (.

4. Подставляя последовательно измеренные значения I и (  в формулу (2), найдите три значения H3. Результаты занесите в таблицу.

6. Обработайте результаты эксперимента и окончательный ответ запишите в виде:  ,

где ,    и  для вероятности доверительного интервала

7.  Сравните полученный результат с табличным значением  (  = 20 ) и сделайте соответствующий вывод.

| N п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Контрольные вопросы для защиты лабораторной работы

- Магнитное поле, его основные свойства и характеристики. Принцип суперпозиции для  магнитного поля.

- Графическое изображение магнитного поля.

- Силы Ампера и сила Лоренца. Механический магнитный момент, действующий на контур с током в магнитном поле.

- Закон Фарадея для электромагнитной индукции.

- Закон Био – Савара – Лапласа.

- Магнитное поле  бесконечно длинного прямолинейного проводника с током, в центре кругового витка с током, соленоида и тороида с током.

- Работа сил магнитного поля по перемещению проводника или контура с током.

- Энергия и объёмная плотность энергии магнитного поля.

- Магнитное поле Земли, его основные свойства и характеристики.

• Закон Био - Савара  - Лапласа                                   ,

где dB — магнитная индукция поля, создаваемого элементом проводника с током ; — магнитная проницаемость; — магнитная постоянная ( = 4( · 10 - 7 Гн/м);

— вектор, равный по модулю длине  проводника и совпадающий по направлению с током ( элемент проводника);  — сила тока; — радиус-вектор, проведенный от середины элемента проводника к точке, магнитная индукция в которой определяется.

•  Модуль вектора dB выражается формулой            ,

где ( — угол между векторами  и  .

• Магнитная индукция В связана с напряженностью Н магнитного поля (в случае однородной, изотропной среды) соотношением

для воздуха и вакуума  = 1.

•  Магнитная индукция в центре кругового проводника с током:  ,  где R — радиус кругового  проводника.

•  Магнитная индукция поля, создаваемого бесконечно длинным прямым проводником с током:   ,

где  a — расстояние от оси проводника до рассматриваемой точки.

•   Магнитная индукция поля, создаваемого отрезком проводника

Обозначения ясны из рис. 21.1, а. Вектор индукции В перпендикулярен плоскости чертежа, направлен к нам и поэтому изображен точкой.

При симметричном расположении концов проводника относительно точки, в которой определяется магнитная индукция (рис. 21.1, б),

• Потенциальная (механическая) энергия контура с током в магнитном поле:

где (— угол, образованный вектором скорости v движущейся частицы и вектором В индукции магнитного поля.

•  Циркуляцией вектора магнитной индукции В вдоль замкнутого контура называется интеграл вида

где Bi — проекция вектора магнитной индукции на направление элементарного перемещения dl вдоль контура L.

•  Закон полного тока для магнитного поля в вакууме

где (0 — магнитная постоянная;  — алгебраическая сумма токов, охватываемых контуром;

• Закон полного тока для произвольной среды:

•  Магнитный поток Фm через плоский контур площадью S:

а) в случае однородного поля

,   где ( — угол между вектором нормали n к плоскости контура и вектором магнитной индукции В;

б) в случае неоднородного поля

,   где интегрирование ведется во всей поверхности S.

• Объемная (пространственная) плотность энергии однородного магнитного поля

# Text boxes

Рис. 1

B

Ю

S

C

K

N

A

A

N